Załącznik nr 1a do SIWZ

SPECYFIKACJA  REMONTOWA  JEDNOSTKI  PŁYWAJĄCEJ  „SYRIUSZ”

###### PRACE  ZWIĄZANE  Z  PRZYJĘCIEM  STATKU  DO  REMONTU

| Lp. | Zakres prac | Cena robocizny (zł) | Cena materiałów (zł) | Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie jednostki do remontu przy nabrzeżu. |  |  |  |
|  | Wydokowanie, wyslipowanie lub wyciagnięcie za pomocą dźwigu. Statek o wadze 120 ton. Postój na doku/slipie/nabrzeżu i po pracach remontowych, zwodowanie jednostki. Uwagi w przypadku wyciągnięcia jednostki pływającej „Syriusz” za pomocą urządzenia dźwigowego: 1) Wykonawca przedstawi zatwierdzony przez klasyfikatora PRS plan dot. wyciągnięcia jednostki pływającej. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przystosowania jednostki pływającej do wciągnięcia za pomocą urządzenia dźwigowego, w ramach zawartej umowy. 3)Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontrolnych badań geodezyjnych przed wyciągnięciem jednostki pływającej do remontu i po opuszczeniu jej na wodę po remoncie, w celu odnotowania ewentualnych uszkodzeń powstałych przy podnoszeniu jednostki. Uszkodzenia wynikłe z podnoszenia jednostki pływającej za pomocą dźwigu Wykonawca naprawi w ramach obowiązującej umowy. Badania geodezyjne powinny być przeprowadzone przez niezależną firmę. Wszystkie koszty zawiązane z wyciągnięciem jednostki pływającej za pomocą urządzenia dźwigowego pokrywa Wykonawca. UWAGA: Wykonawca na czas remontu ma zabezpieczony dok/slip/nabrzeże o parametrach technicznych zdolnych do dokowania/slipowania remontowanej jednostki. Przewiduje się postój na doku/slipie/nabrzeżu - 14 dni kalendarzowych. |  |  |  |
|  | Zacumowanie, podłączenie trapu i odcumowanie po remoncie. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie energii elektrycznej, podłączenie i odłączenie po remoncie (przyjąć 40 kWh na dobę). |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie w niezbędny sprzęt p.poż. |  |  |  |

###### KADŁUB  JEDNOSTKI

|  | Wykonanie pomiarów grubości poszycia kadłuba, poszycia pokładów, dachu, dyszy CORTA (przyjąć 400 punktów pomiarowych). Pomiary zagęścić na dziobie w rejonie natarcia lodowego. Pomiary wykonać miernikiem przez powłokę malarską lub w przypadku inwazyjnych pomiarów kadłuba, miejsca pomiaru zabezpieczyć powłoką malarską. Wystawienie karty odbioru. Przedstawić do oględzin KT, PRS i armatorowi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spawanie ubytków poszycia, rejon śruby, płetw sterowych i dyszy CORTA. Ubytki mogły powstać w wyniku działania kawitacji. Dokładne określenie ubytków w zależności od wyników oględzin i zaleceń inspektora PRS. Przyjąć: 10 m spawu bieżącego. Po spawaniu przeprowadzić próbę szczelności dyszy. Przedstawić do oględzin KT, PRS i armatorowi. |  |  |  |
|  | Przygotowanie powierzchni pod położenie powłoki malarskiej: piaskowanie – stopień SA 2,5. Piaskowanie kadłuba , nadburcia i pokładów. Przedstawić do oględzin KT, PRS i armatorowi. |  |  |  |
|  | Malowanie 100% powierzchni kadłuba dwa razy farbą okrętową chromianową-przeciwrdzewną - 270 m2. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL. |  |  |  |
|  | Malowanie części nadwodnej kadłuba i nadburcia wewnątrz i zewnątrz 130 m2, dwa razy farbą okrętową niebieską RAL 5017. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL |  |  |  |
|  | Malowanie pokładów głównego, pośredniego i górnego – dwa razy farbą okrętową chromianową-przeciwrdzewną. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL |  |  |  |
|  | Malowanie pokładów głównego, pośredniego i górnego – jeden razy farbą zieloną RAL 6024 z systemem antypoślizgowym. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL |  |  |  |
|  | Malowanie dna i burt do linii wodnej 150 m2, dwa razy farbą przeciwporostową. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL |  |  |  |
|  | Malowanie nazwy statku, portu i znaków zanurzenia - farba biała. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL lub równoważnego. |  |  |  |

UKŁAD  STEROWY -  3  STERY

(ZESTAW  STERU  WEWNĘTRZNEGO,  ZESTAW  STERU  ZEWNĘTRZNEGO  LB  I  PB)

|  | Demontaż trzonów sterowych (3 szt.) Demontaż płetwy sterowej wewnętrznej (1 szt.) Wykonanie pomiarów trzonów i łożysk. Przyjąć ewentualne prostowanie trzonów sterowych. Demontaż łożysk baryłkowych w górnej części trzonów sterowych (3 szt.). Przyjąć ewentualną wymianę łożysk oraz pierścieni filcowych w dolnej części obudowy łożyska. Legalizacja czopów - ewentualna wymiana łożysk tocznych. Sprawdzenie i legalizacja klinów sternic (3 szt.). UWAGA: Do demontażu płetwy sterowej środkowej, należy wypalić okno w płetwie, celem uzyskania dostępu do zabezpieczenia sworznia dolnego płetwy. Po pracach, zabezpieczyć sworzeń i zaspawać okno w płetwie. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaż dławic trzonów sterowych (3 szt.). Po przeglądzie, montaż wraz z wymianą sznura uszczelniającego. |  |  |  |
|  | Wymiana pierścieni zgarniających (3 szt.) poniżej dolnej tulei łożyskowej. |  |  |  |
|  | Wykonać pomiary tulei łożyskowych (3 szt.). Przyjąć wykonanie i wymianę tulei łożyskowych. Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów łożyska podporowego płetwy sterowej wewnętrznej (szt.1). Przyjąć wykonanie i wymianę tulei łożyskowej oraz napawanie i obrobienie na wymiar czopa dolnego płetwy wewnętrznej steru. Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
|  | Sprawdzenie drożności systemu smarnego steru i ewentualne jego udrożnienie. |  |  |  |
|  | Usunięcie z systemu smarnego trzonów (3 szt.) zaległego starego smaru, napełnienie świeżym smarem (od tawotnic do trzonów). Po wykonaniu prac i sprawdzeniu drożności systemu smarnego, montaż całości oraz zabezpieczenie śrub trzonów. Odbiór prac: PRS, KT i armator. |  |  |  |
|  | Sprawdzenie pod względem szczelności i uszkodzeń płetw sterowych (3 szt.). Opróżnienie płetw z lepiku, pospawanie nieszczelności, napełnienie lepikiem. |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów grubości poszycia trzech płetw po 10 punktów każda (łącznie 30 punktów). Wystawienie karty pomiarów. |  |  |  |
|  | Po wykonaniu, montaż całości, ustawienie w osi do sektora oraz zabezpieczenie śrub trzonów (zgodnie z technologią zabezpieczeń). Odbiór prac: PRS, KT i armator. |  |  |  |

ŚRUBA  NAPĘDOWA STALOWA  D = 1260 mm, Skok = 1396,08 (czteropiórowa)

|  | Zdemontowanie śruby. Sprawdzenie śruby na mikropęknięcia. Oczyszczenie i napawanie ubytków, oszlifowanie, polerowanie i wyważenie śruby. Przyjąć do regeneracji 30% powierzchni śruby. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spasowanie śruby do stożka wału. Montaż śruby napędowej na stożek wału. Dobicie i zabezpieczenie nakrętki mocującej śrubę. Odbiór prac: PRS, KT i armator. Wystawić kartę odbioru. |  |  |  |

WAŁ  ŚRUBOWY  Ø = 150 mm, L = 5630 mm

|  | Wał śrubowy: rozłączenie sprzęgła i demontaż dławicy. Demontaż wału i transport do warsztatu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Czyszczenie wału, legalizacja i sprawdzenie wału na skrzywienie (ewentualne prostowanie wału), prześwietlenie wału na mikropęknięcia. Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
| 29. | Sprawdzenie czopów i klinów (dziobowego i rufowego) wału śrubowego, wykonanie pomiarów (przyjąć szlifowanie obu czopów) Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
| 30. | Sprawdzenie łożysk ślizgowych, wykonanie pomiarów (przyjąć ewentualne wykonanie odlewu obu łożysk ze stopu łożyskowego) Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
| 31. | Uszczelnienie dziobowe: sprawdzenie powierzchni wału w miejscu pracy uszczelnienia dziobowego (przyjąć szlifowanie powierzchni). Wymiana sznura uszczelniającego. |  |  |  |
| 32. | Uszczelnienie rufowe wału śrubowego. - demontaż (odcięcie) stalowej osłony uszczelnienia. Wymiana : 1) Pierścienia uszczelniającego „O-ring” 150x4 NBR szt.1 2) Pierścienia uszczelniającego „O-ring” 250x5 NBR szt.1 3) Pierścienia uszczelniającego 170x200x15 NBR DIN 3760 szt.4 Przyjąć ewentualna naprawę lub wykonanie nowej tulei ślizgowej z stali nierdzewnej austenitycznej, średnica zew. 280 długość 120. Spasowanie, montaż (spawanie) osłony. Wystawienie kart pomiarów. Odbiór prac: PRS, KT i armator. Zalanie żywicą epoksydową śrub mocujących osłonę uszczelnienia. |  |  |  |
| 33. | Stożek sprzęgła - prześwietlenie stożka na mikropęknięcia. Spasowanie stożka sprzęgła wału. Odbiór prac: PRS, KT i armator. Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
| 34. | Sprawdzenie systemu smarnego. Wypełnienie smarem i odpowietrzenie systemu smarowania wału. Odbiór: kierownik maszyn. |  |  |  |
| 35. | Linia wałów. Wykonać wstępny pomiar linii wału. Ustawić linię wału po pracach remontowych i wykonać pomiar końcowy. W zależności od wyników pomiaru, przyjąć ewentualne przefundamentowanie silnika i przekładni na nowych podkładkach stalowych. Odbiór: PRS, KT. Wydanie karty pomiaru. |  |  |  |
| 36. | Wykonanie pomiaru opadu wału śrubowego – pomiar luzu łożyska rufowego. Odbiór: PRS, KT. Wydanie karty pomiaru. |  |  |  |

SKRZYNIE  KINGSTONOWE  2 szt.  LB V = 1 m3 i PB V = 1 m3

| 37. | Demontaż i montaż siatek kingstonowych. Czyszczenie i konserwacja. Demontaż włazów skrzyni kingstonowej prawej i lewej burty. Czyszczenie (piaskowanie stopień - Sa 2,5) i konserwacja wewnątrz skrzyni. Oczyszczenie anod wewnętrznych i zabezpieczenie przed malowaniem. Konserwacja i malowanie zgodnie z technologią. Po oczyszczeniu skrzyni, montaż na nowej uszczelce. Odbiór: kierownik maszyn. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Wykonanie pomiarów grubości poszycia w pięciu punktach dla każdej ze skrzyń (razem 10 punktów). Odbiór: KT, PRS, armator. Wydanie karty pomiarów. |  |  |  |

###### ZAWORY  ZBIORNIKA  BALASTOWEGO  2 szt. – Ø 70

| 39. | Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontowanie na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWÓR  ŁĄCZĄCY  MAGISTRALĘ  BALASTOWĄ  Z  KINGSTONOWĄ  1 szt. – Ø100

| 40. | Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontowanie na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWORY  NA  SSANIU  Z  MAGISTRALI  KINGSTONOWEJ  4 szt. – Ø 65

| 41. | Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontowanie na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWORY  AWARYJNEGO  ODCINANIA  PALIWA  4 szt. – Ø 65

ZAWORY  PALIWA  -  GŁÓWNY  ZBIORNIK 2 szt.  i  ZBIORNIK ROZCHODOWY 2 szt.

| 42. | Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontowanie na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWORY  BURTOWE  5 szt. – Ø 65

| 43. | Zawory burtowe. Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontowanie na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWORY  I  ZASUWY  DENNE  2 szt. –  Ø 100

| 44. | Zawory denne. Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontować na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWORY  ZBIORNIKA FEKALII  1 szt. – Ø 100, 1szt. - Ø 80 , 1szt. - Ø 65

| 45. | Zawory burtowe. Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontowanie na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ZAWORY  SKRZYNI KINGSTONOWEJ   2 szt. – Ø 65, 2 szt. - Ø 65 , 1 szt. - Ø 100

| 46. | Zawory skrzyni kingstonowej Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, dotrzeć gniazda i grzybki (ewentualna wymiana grzybków na nowe). Wykonanie prób szczelności i zamontowanie na nowych uszczelkach. Sprawdzenie w działaniu pod nadzorem PRS. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DZIAŁ  POKŁADOWY

| 47. | Odbojnica burtowa pozioma LB i PB. Demontaż odbojnicy, prostowanie koryt. Po oczyszczeniu (piaskowanie stopień Sa 2.5), malowanie farbą antykorozyjną (2 x) i farbą okrętową niebieską RAL 5017 (2 x). Zakup i montaż nowych belek odbojowych w ilości: 18 m Przyjąć długość odbojnicy: 2 odcinki (LB i PB) po 9 m każdy odcinek. Przekrój 15cmx10cm, długość 3m szt.6. Przycięcie i wiercenie belek odbojowych pod wymiar. Zamontowanie nowych belek odbojowych, przyjąć wymianę śrub mocujących w ilości : 40 szt. Odbiór: załoga. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Wykonanie dwóch nowych gniazd do sztyc o średnicy Ø 40 w część rufowej. Usunięcie starych gniazd - zaspawnie i wspawanie nowych wg. wskazań załogi. Przyspawanie nowych gniazd z możliwością blokady sztycy - pomalowanie po spawaniu miejsc po usunieciu starych farbą podkładową i nawierzchniową zieloną Modernizacja starych sztyc, oczyszczenie i pomalowanie na biało. Wymiana łańcuszków stalowych zabezpieczających przed wypadnięciem na dłuższe przyjąć 8 odcinków x 1,50m i ich pomalowanie na biało. |  |  |  |

URZĄDZENIA  POKŁADOWE

| 49. | Przeniesienie istniejącego AUTOPILOTA i urządzenia GPS, montaż na dwóch regulowanych ramieniach w pobliżu zestawu nawigacyjnego SIMRAD NSE 12 Przeniesienie i montaż monitora komputerowego RTK na wysięgniku pod sufitem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | Dobór, zakup i montaż w sterówce fabrycznie nowej rozgłośni na minimum 4 linie wraz osprzętem (dedykowane mikrofony i głośniki) wraz z okablowaniem. Demontaż starej rozgłośni, mikrofonów i głośników. Montaż głośników i mikrofonów na pokładach oraz głośnika i mikrofonu w siłowni, prowadzenie okablowania w torach kablowych, podłączenie elektryczne na wolnym polu. Zakres działania : 1. Łączność pomiędzy sterówką a otwartym pokładem rufowy, 2. Łączność pomiędzy sterówką a otwartym pokładem dziobowym, 3. Łączność pomiędzy siłownią, a sterówka jednostki (w siłowni słuchawka i mikrofon do pracy w hałasie). |  |  |  |
| 51. | Montaż wiatromierza Wskaźnik Simrad IS-20 Wind oraz Przetwornika wiatromierza IS20 z kablem simnet 20 m Przeprowadzenie instalacji kablowej wiatromierza od masztu do sterówki oraz zamontowanie wskaźnika w sterówce według wskazań załogi. |  |  |  |
| 52. | Kotwica Halla (2 szt.) – 250 kg. Demontaż i montaż, przegląd i konserwacja. Odbiór: PRS, KT i armator. Skrzynia łańcuchowa V = 4 m3. Czyszczenie i konserwacja. Odbiór: kierownik maszyn. |  |  |  |
| 53. | Łańcuch kotwiczny (kaliber 18) 2 x 70 mb = 140 mb. Demontaż i montaż, czyszczenie, przegląd i konserwacja (z oznaczeniem szakli). Wykonanie pomiaru grubości ogniwa co 1 m, tj. 140 punktów pomiarowych. Całość pomalować zgodnie z technologią konserwacji łańcuchów kotwicznych i oznaczyć marki. Wyregulować blokadę hamulca Lehoffa, wymienić okładziny hamulca oraz wykonać przegląd i konserwację haków odrzutnych. Zawory układu płukania łańcuchów P 16,32 - 2 szt. Zdemontować, dokonać przeglądu i naprawy, wykonać próby szczelności i zamontować na nowych uszczelkach. Wystawienie karty odbioru. Odbiór: PRS, KT i armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 54. | Przygotowanie ciężarów do wykonania prób bramownicy z obciążeniem w ramach przeglądu pięcioletniego: I. próby ruchowe - 100% obciążenia – 5 t, II. próby podnoszenia 125% obciążenia - 6,25 t. Próby przeprowadzi kierownik maszyn w obecności inspektora PRS. |  |  |  |
| 55. | Wymiana gniazda i korka wlewu do zbiornika paliwa LB i PB. Korek sondażowy zamknięcie pokładowe typ S wg.ZN5311 Wymiar G 1 ½” (S-50) lub G 2” (S-60) (dokładny dobór korka po pomiarach rury sondy) Odbiór: kierownik maszyn. |  |  |  |

WŁAZY, OKNA, ILUMINATORY, ŚWIETLIKI, POKRYWA  ŁADOWNI

| 56. | Właz skrajnika dziobowego: 650mm x 650mm - 1 szt. Właz magazynku bosmańskiego: 650mm x 650mm - 1 szt. Właz wyjścia awaryjnego: 650 mm x 650 mm - 1 szt. Drzwi wejściowe stalowe: 600 mm x 188 mm - 3 szt. Świetliki maszynowe: 600 mm x100 mm - 2 szt. Przeprowadzenie próby szczelności (kreda), ewentualna wymiana uszczelnień i prostowanie włazów. Odbiór i próby: KT, PRS, załoga. Wystawienie kart odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIKI  BALASTOWE  2 szt., Zbiorniki: V = 2 x 6 m3 = 12 m3

| 57. | Demontaż włazów, wybranie resztek wody i mułu Szorstkowanie i czyszczenie zbiorników wewnątrz. Pomiar grubości ścian wręgów i ścian bocznych po 10 punktów pomiarowych na każdy zbiornik. Łącznie 20 punktów. Zbiorniki po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, KT i kierownikowi maszyn. Konserwacja i malowanie zbiorników zgodnie z technologią (5-letni okres eksploatacji). Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIK  PALIWA  2 szt. LB V = 2 x 3,1 m3 = 6,2 m3

| 58. | Demontaż włazów, odpompowanie i wybranie resztek paliwa. Uwaga! (w przypadku remontu powyżej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie odpompowanie, zabezpieczenie i ponowne zatankowanie około 4 000 litrów paliwa) Czyszczenie zbiorników wewnątrz. Pomiar grubości ścian wręgów i ścian bocznych - po 5 punktów pomiarowych na każdy zbiornik. Zbiorniki po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, KT i armatorowi. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIK  PALIWA  ROZCHODOWEGO  V = 0,3 m3

| 59. | Demontaż włazów w zbiornikach. Czyszczenie zbiorników wewnątrz. Zbiorniki po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, KT i armatorowi. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIK  PALIWA  ODWIROWANEGO  V = 0,75 m3

| 60. | Demontaż włazów w zbiornikach. Czyszczenie zbiorników wewnątrz. UWAGA : Trudny dostęp do zbiornika. Zbiorniki po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, KT i armatorowi. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIK  ODPADÓW Z WIRÓWKI    V = 0,08 m3

| 61. | Demontaż włazów w zbiornikach. Czyszczenie zbiorników wewnątrz. Zbiorniki po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, KT i armatorowi. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIK  FEKALIÓW   V = 3 m3

| 62. | Odpompowanie zbiornika. Zdjęcie górnej pokrywy. Udrożnienie systemu płukania. Czyszczenie zbiorników wewnątrz. Pomiar grubości ścian wręgów i ścian bocznych - 5 punktów pomiarowych. Konserwacja i malowanie zgodnie z technologią gwarantującą 5 lat eksploatacji. Po malowaniu udrożnienie sytemu płukania, w tym rozwiercenie otworów przewodów płukania. Zbiorniki po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, KT i armatorowi. Montaż pokrywy na nowej uszczelce. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIK  HYDROFOROWY  WODY  SŁODKIEJ  V = 0,25 m 3

| 63. | Demontaż i montaż włazów na nowych uszczelkach. Czyszczenie zbiorników wewnątrz. Odtworzenie powierzchni warstwy ochronnej. Zdanie KT i armatorowi. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wydanie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZBIORNIK  WODY  SŁODKIEJ  LB  2 szt.  V = 2 x 1,5 m3 = 3 m3

| 64. | Demontaż i montaż włazów na nowych uszczelkach. Zbiorniki po otwarciu i po wykonaniu prac przedstawić do odbioru PRS, KT i armatorowi. Czyszczenie zbiorników wewnątrz. Odtworzenie powierzchni warstwy ochronnej. Przedstawienie do odbioru PRS, KT i armatorowi. Wykonanie próby szczelności. Wydanie karty odbioru. Zalanie zbiorników wodą słodką. Przeprowadzenie chlorowania i płukania zbiorników. Pomiar grubości ścian wręgów i ścian bocznych - 5 punktów pomiarowych. Wykonanie próby szczelności. Odbiór: kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PRZEKŁADNIA REDUKCYJNO-NAWROTNA 4R-25, SPRZĘGŁO TYPU VULCAN

| 65. | Demontaż przekładni, transport na warsztat. Remont kapitalny. Sprawdzenie stanu i drożności sprzęgieł wielopłytkowych. Naprawa lub wymiana na nowy zaworu sterującego. Wymiana kompletu łożysk i uszczelnień. Pomiar luzu kół zębatych . Przedstawić do odbioru PRS, KT. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | Sprzęgło typu VULCAN - ustalenie typu po demontażu. Przeprowadzenie przeglądu sprzęgła pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego. W zależności od zużycia i zauważonych uszkodzeń i przydatności do dalszej eksploatacji wymiana na nowe. UWAGA W przypadku kiedy stare sprzęgło zostanie dopuszczone przez Towarzystwo Klasyfikacyjne do dalszej eksploatacji, Wykonawca remontu dostarczy Zamawiającemu sprzęgło typu VULKAN osobno (jako zapasowe). |  |  |  |

SILNIKI POMOCNICZE SW266 – 28 KW SZT.2

DROGA TRANSPORTOWA W CELU WYKONANIA REMONTU SILNIKÓW POMOCNICZYCH

| 67. | Demontaż świetlika maszynowego 1700 mm x 2500 mm w celu uzyskania drogi transportowej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | Zdemontowanie szalunku i izolacji sufitu siłowni, rozmontowanie włazów transportowych maszynowni w celu zapewnienia drogi transportowej. |  |  |  |
| 69. | Rozłączenie instalacji elektrycznej, wydechowej, wodnej, powietrza, paliwa, smarnej i grzewczej silnika głównego, w celu wyciągnięcia agregatów. |  |  |  |
| 70. | Wymontowanie silników, transport na warsztat. UWAGA Wykonawca zobowiązuje się do transportu za pomocą dźwigu z siłowni na nabrzeże. |  |  |  |
| 71. | Transport silników do remontu i po remoncie na trasie jednostka pływająca - warsztat Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odpowiednie łoże do transportu silników do siedziby, w której będzie wykonany remont. |  |  |  |
| 72. | Ustawienie silników pomocniczych po remoncie kapitalnym szt.2 do prądnic na nowych podkładkach stalowych. Ustawienie współosiowości oraz likwidacja bicia czołowego pomiędzy prądnicami, a silnikami pomocniczymi. Wykonanie pomiarów. Przedstawić do odbioru PRS, KT. Wystawienie karty odbioru. UWAGA Wykonawca zobowiązuje się do transportu za pomocą dźwigu silnika po remoncie z nabrzeża do siłowni. |  |  |  |
| 73. | Podłączenie instalacji elektrycznej, wydechowej, wodnej paliwowej i smarnej po remoncie silników pomocniczych. |  |  |  |
| 74. | Zalanie silników, układów i instalacji świeżym olejem Ilości: olej silnikowy – po stronie Wykonawcy, Zakup i zlanie płynem chłodzącym: 200 litrów instalacja i dolewki - po stronie Wykonawcy. |  |  |  |
| 75. | Zamknięcie drogi transportowej i jej uszczelnienie. Przyjąć wymianę śrub mocujących włazy 100 szt., na nowe. Przeprowadzenie próby szczelności. |  |  |  |

REMONT KAPITALNY SILNIKÓW POMOCNICZY SW 266 – 28 KW szt.2

Uwaga !

Zamawiający przekaże Wykonawcy części wymienione  w „Wykazie części do remontu silników SW 266” , który znajduje się pod specyfikacją

Pozostałe części przewidziane do remontu kapitalnego silników – zakup po stronie Wykonawcy.

Części z „Wykazu części do remontu silników SW 266” które nie zostaną wymienione, podczas remontu do zwrotu do Zamawiającego.

Główne/podstawowe części zużyte które zostały wymienione w silnikach, zostaną przekazane Zamawiającemu.

Przyjąć zakres poniższej specyfikacji remontowej na dwa silniki pomocnicze.

| 76. | Demontaż silników na warsztacie pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77. | Przegląd bloku silnika. |  |  |  |
| 78. | Głowica –szlifowanie |  |  |  |
| 79. | Wykonanie pomiarów i ewentualne szlifowanie wałów korbowych na kolejny wymiar. |  |  |  |
| 80. | Wymiana kompletów w silniku - panewki łożysk głównych i korbowych i pierścieni oporowych. |  |  |  |
| 81. | Wymiana kompletów w silniku – układ korbowodu - tulejki główek korbowodu, sworznie tłokowe i zabezpieczenia, tuleje cylindrowe, tłoków oraz pierścienie. Wymiana piasty przy wale korbowodu. |  |  |  |
| 82. | Wymiana kompletów w silniku – układ zaworów +klawiatura, prowadnice zaworowe, gniazda zaworowe, zawory, tulejki dźwigni zaworowych i wałki dźwigni zaworowych, talerzyki i sprężyny. Wymiana gniazd zaworowych, dotarcie zaworów. |  |  |  |
| 83. | Układy smarowania zaworów. Wymiana uszkodzonych przewodów. Płukanie instalacji. |  |  |  |
| 84. | Przegląd i wymiana uszkodzonych śrub mocujących głowice. |  |  |  |
| 85. | Wymiana przewodów elastycznych olejowych, wraz z uszczelnieniami. Płukanie instalacji olejowej. |  |  |  |
| 86. | Końcówki wtryskiwaczy: montaż na nowych pierścieniach uszczelniających w nowych obsadach wtryskiwaczy. Regulacja ciśnień wtryskiwaczy. |  |  |  |
| 87. | Regeneracja pompy wtryskowej, z wymianą sekcji tłoczących zaworków odcinających i łożysk. Sprawdzenie regulatora obrotów. Wymiana par precyzyjnych. Przyjąć ewentualną naprawę pompy wtryskowej |  |  |  |
| 88. | Wymiana łożysk w napędzie pompy wtryskowej. |  |  |  |
| 89. | Wymiana uszkodzonych przewodów giętkich paliwowych przy pompie wtryskowej oraz przewodów doprowadzających i odprowadzających paliwo. |  |  |  |
| 90. | Przegląd i czyszczenie chłodnicy olejowej i chłodnicy wody. Sprawdzenie pod ciśnieniem, uszczelnienie przecieków, Wystawienie karty próby ciśnieniowej. Odbiór Towarzystwo Klasyfikacyjne. |  |  |  |
| 91. | Wymiana kompletu w silniku - wszystkie uszczelnienia gumowe, pierścienie uszczelniające Sprawdzenie szczelności. |  |  |  |
| 92. | Regeneracja rozrządu. W zależności od pomiarów - wymiana rozrządu na nowy. Wymiana wałka rozrządu wraz z kołem. Wymiana łożyska wałka rozrządu. Sprawdzenie koła wałka rozrządu i ewentualna wymiana. |  |  |  |
| 93. | Sprawdzenie i ewentualna wymiana wieńców zębatych koła zamachowego na nowe. |  |  |  |
| 94. | Wymiana kompletów w silnikach - filtry olejowe, w tym filtr siatkowy przy rurze ssącej w układzie smarowania. |  |  |  |
| 95. | Wymiana kompletów w silnikach - filtry paliwowe, oraz uszczelnienie korków przelewowych w pokrywach filtrów. |  |  |  |
| 96. | Wymiana izolacji i otuliny termicznej na nową kolektorów wydechowych – komplet |  |  |  |
| 97. | Przegląd i wymiana uszkodzonych przewodów w układzie odpowietrzania. |  |  |  |
| 98. | Wymiana termostatów - komplet w silniku. |  |  |  |
| 99. | Rozrusznik – przegląd i regeneracja. |  |  |  |
| 100. | Alternator – przegląd i regeneracja. |  |  |  |
| 101. | Naprawa serwomotorów z wymianą uszkodzonych i wyeksploatowanych części (łożyska, uszczelniacze, krańcówki) |  |  |  |
| 102. | Wykonanie lub zakup i montaż nowych chłodnic kolektorów wydechowych |  |  |  |
| 103. | Wymiana kompletu pasków klinowych na nowe. |  |  |  |
| 104. | Sprzęgło typu VULKAN szt.2 Przeprowadzenie przeglądu sprzęgieł pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego. W zależności od zużycia i zauważonych uszkodzeń i przydatności do dalszej eksploatacji wymiana na nowe. UWAGA W przypadku kiedy stare sprzęgło zostanie dopuszczone przez Towarzystwo Klasyfikacyjne do dalszej eksploatacji, Wykonawca remontu dostarczy Zamawiającemu sprzęgło typu VULKAN osobno (jako zapasowe). |  |  |  |
| 105. | Odtłuszczenie, malowanie silników i obudów prądnic wraz z malowaniem osprzętu na kolor seledynowy. |  |  |  |
| 106. | Przeprowadzenie prób silnika w ruchu, sprawdzenie parametrów, wystawienie kart dla Zamawiającego i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. |  |  |  |

URZĄDZENIE  STEROWE  MS 20-21-3 / E1

| 107. | Maszyna sterowa: Demontaż siłowników (2 szt.) – wymiana pakietów uszczelnień. Wymiana na nowe wkładek elastycznych silnik pompa. Płukanie instalacji hydraulicznej pod ciśnieniem. Montaż całości na nowych uszczelnieniach. Wyregulowanie parametrów pracy i wskazań (wydajność, ciśnienia, wyłączniki krańcowe, zawory: bezpieczeństwa i przelewowe). Sprawdzenie czasu przełożenia steru z LB na PB i dokładności sterowania dla każdej z pomp. Wykonanie w obecności PRS prób obejmujących: przeciążenie, zanik faz oraz przerzut. Zdanie w działaniu, wyregulowanie wskazania wychylenia steru, miejscowe i zdalne. Odbiór: KT, PRS, kierownik maszyn. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. | Demontaż pokrywy zbiornika. Spuszczenie oleju hydraulicznego (Hydrolu). Mycie i czyszczenie wnętrza i filtrów ssących. Po czyszczeniu, montaż na nowych uszczelkach. Zalanie świeżym olejem hydraulicznym (olej hydrauliczny dostarczy Wykonawca). Zdanie całości w działaniu kierownikowi maszyn. |  |  |  |

URZĄDZENIA  SIŁOWNI

| 109. | Pompa P-POŻ SK 802.2.1 Wydajność 16-30 m3 , 10-42KJ, 1460 1/min Remont kapitalny. w przypadku dużego zużycia kiedy koszt remontu przewyższa koszt nowej pompy - zakup nowej pompy o takiej samej wydajności. Odbiór: KT i kierownik maszyn. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110. | Pompa wody zaburtowej i zezowej (1 szt.) silnika głównego WOLA 200,135V12TC. Remont kapitalny w tym wymiana łożysk uszczelnień i dławicy patentowej. Przyjąć legalizację dwóch wirników i czterech powierzchni korpusów. Odbiór: KT i kierownik maszyn. |  |  |  |
| 111. | Pompa hydroforowa SK- 4 0 8 1 1 wody słodkiej (1 szt.). Wydajność : 1,8-4,5m2 Remont kapitalny. w przypadku dużego zużycia kiedy koszt remontu przewyższa koszt nowej pompy - zakup nowej pompy o takiej samej wydajności. Odbiór: KT i kierownik maszyn. |  |  |  |

DZIAŁ POKŁADOWY

| 112. | Dobór, przycięcie i wymiana wykładziny PCV elastycznej w pomieszczeniach. Przyjąć ilości: mesy (3,5m x 2,5m) = 9 m2 + dobór i wymiana nowych listew przypodłogowych korytarz główny (3,5m x 1,2m+5m2) = 9 m2 schody do sterówki (0,8m x 0,2m x 12 stopni) + przedsionek 0,5m2 = 2,5 m2 schody w dół do pomieszczeń załogi (0,8m x 0,2m x 10 stopni) = 1,6m2 5) korytarz dolny (0,8m x 5 m) = 4m2 W sumie 26,1 m2 Dokładna ilość po pomiarach. Demontaż listew i starej wykładziny PCV. Montaż listew przypodłogowych oraz na stopniach schodów. Wykładzina PCV powinna posiadać dużą odporność na ścieranie: min. Klasa P, klasyfikacja użytkowa minimum 3 oraz klasyfikacje trudnozapalności klasy morskiej. Naprawa mocowania 1 stopnia w schodach w dół pomieszczenia załogi. Odbiór prac: PRS , KT i Zamawiający. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DZIAŁ  ELEKTRYCZNY

| 113. | Przekaźniki nadprądowe elektroniczne prądnic. Wymontowanie, transport do warsztatu. Pomiary, regulacja i ustawienie, montaż i zdanie w działaniu. Producent: MERATRONIK POLSKA. Przekaźniki nadprądowe prądnic: przeciążeniowy mRI-10b – 4 szt. moc zwrotna mRPz-10 – 2 szt. przeciążeniowy mRTe-20 – 4szt. moc zwrotna mRTe-20- 2 szt. Wystawić kartę pomiarów oraz kartę odbioru. Odbiór: PRS, KT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114. | Prądnice elektryczne 380V-37 kW, 2 szt. Wymontowanie, transport do warsztatu. Przegląd prądnicy z wymianą łożysk), szczotkotrzymaczy i szczotek. Czyszczenie wentylatorów, z myciem, lakierowaniem i suszeniem uzwojeń. Montaż prądnic. Odbiór - PRS, KT. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 115. | Przeprowadzenie pracy równoległej prądnic (na obciążeniu statkowym) z regulacją serwomotorów i regulatorów prądnic. Odbiór KT, Armator. Wystawić karty odbioru. |  |  |  |
| 116. | Wykonanie regulacji pracy czynnej i biernej oraz zabezpieczeń przeciążeniowych prądnic. |  |  |  |
| 117. | Przegląd zabezpieczeń, nastaw, blokad w SG i agregatach LB i PB (temp. wody, oleju, ciśnienie oleju, awaryjne odstawianie silnika głównego) . |  |  |  |
| 118. | Dobór, zakup i wymiana na nową hermetycznej szafki sterowania wciągarki kotwicznej 230V (przyciski : góra / dół / awaryjny stop / załącznik sterowania). Podłączenie do instalacji elektrycznej. |  |  |  |
| 119. | Sprawdzenie wskaźników poziomów (mobreye), naprawa - ewentualna wymiana na nowe (w sumie 9 szt., przyjąć do wymiany 2 szt.) po oczyszczeniu zbiorników paliwa LB i PB, zbiornika paliwa rozchodowego, zbiornika wody słodkiej LB i PB. |  |  |  |

PRÓBY  MORSKIE

| 120. | Przeprowadzić próby na uwięzi w czasie 1 godziny. Próby przeprowadzić z uwzględnieniem wykonanych prac remontowych pod nadzorem PRS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121. | Próby w ruchu w ilości 6 godzin. Próby przeprowadzić z uwzględnieniem wykonanych prac remontowych pod nadzorem PRS. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

WYKAZ CZĘŚCI DO REMONTU SILNIKÓW SW 266 NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ SYRIUSZ

| 1. | Komplet uszczelek silnika SW 266 | kpl. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Komplet: tuleja cylindra, tłok, pierścienie , sworzeń cylindra do silnika SW 266 | kpl. | 8 |
| 3. | Popychacz nr kat. 1.3.0018 lub 130747 (PL 232821) | szt. | 16 |
| 4. | Laska popychacza nr kat. 1.6.0012 (PL. 601560) | szt. | 16 |
| 5. | Śruba dwustronna mocująca głowicę nr kat. 1.2.0151 (PL.600962) | szt. | 28 |
| 6. | Nakrętka nr kat. 1.2.0167 (PL 600989) | szt. | 28 |
| 7. | Zaślepka nr kat. 1.2.0133 (PL.60207) | szt. | 2 |
| 8. | Sprężyna zaworu nr kat. 1.8.0101 (PL.260513) | szt. | 2 |
| 9. | Zawór przelewowy nr kat 1.7.0025 (PL.602736) | szt. | 2 |
| 10. | Koło zębate napędu walka rozrządu nr kat. 1.4.0021 (PL.289862) | szt. | 2 |
| 11. | Tuleja wału rozrządu przednia nr kat 1.5.0654 | szt. | 2 |
| 12. | Tuleja wału rozrządu pośrednia i tylna nr kat. 1.5.0653 | szt. | 4 |
| 13. | Wał rozrządu nr kat. 1.3.0559 | szt. | 2 |
| 14. | Śruba nr kat. 122175 | szt. | 2 |
| 15. | Podkładka oporowa nr kat. 1.4.0024 (PL.232888) | szt. | 4 |
| 16. | Półpanewka główna nr kat. 1.5.0025 rozmiar nominalny (PL 150020) | szt. | 12 |
| 17. | Półpierścień oporowy nr kat.1.4.0101 (PL.550102) rozmiar nominalny | szt. | 4 |
| 18. | Pół pierścień oporowy nr kat. 1.4.0160 (PL.550101) rozmiar nominalny | szt. | 4 |
| 19. | Koło zębate nr kat. 1.4.0038 (PL.273387) | szt. | 2 |
| 20. | Blaszka zabezpieczająca nr kat. 1.8.0132 (PL. 306516) | szt. | 6 |
| 21. | Tuleja łba korbowodu nr kat 1.5. 0119 (PL.232738) | szt. | 8 |
| 22. | Półpanewka korbowodu nr kat. 1.5.0047 rozmiar nominalny (PL.150010) | szt. | 16 |
| 23. | Śruba regulacyjna dźwigni nr kat. 1.2.0209 (PL227737) | szt. | 16 |
| 24. | Śruba mocująca głowicę do kadłuba nr kat.1.2.0419 (PL.10617627) | szt. | 8 |
| 25. | Prowadnice zaworów nr kat 1.5.0042 (PL232864) | szt. | 16 |
| 26. | Sprężyna zaworu wewnętrzna nr kat. 1.8.0126 (PL 601557) | szt. | 16 |
| 27. | Śruba mocująca wspornik dźwigni zaworu nr kat. 1.2.0193 (PL600972) | szt. | 8 |
| 28. | Śruba mocująca pokrywę nasady głowicy nr kat 1.1.3553 (PL.222935) | szt. | 4 |
| 29. | Zawór ssący nr kat. PLA 2584 | szt. | 8 |
| 30. | Zawór wydechowy nr kat. PLA 2585 | szt. | 8 |
| 31. | Sprężyna zaworowa zewnętrzna nr kat. 1.8.0127 (PL.601558) | szt. | 16 |
| 32. | Pompa oleju nr kat 2.17.004 (PL 613768) | kpl. | 2 |
| 33. | Pompa wodna nr kat 2.75001 (PLA0450) | kpl. | 2 |
| 34. | Przewód 1 cyl. nr kat. 2.36.073 (PLA 0695) | szt. | 2 |
| 35. | Przewód 2 cyl. nr kat 2.36.074 (PLA 0796) | szt. | 2 |
| 36. | Przewód 3 cyl. nr 2.36.075 (PLA0797) | szt. | 2 |
| 37. | Przewód 4 cyl. nr kat. 2.36.076 (PLA 0798) | szt. | 2 |
| 38. | Rozpylacz wtryskiwacza D1MK138/M2 nr kat. 273038 | szt. | 8 |
| 39. | Termostat nr kat. 2.79.003 (TF-68) | szt. | 2 |